Конструкция насосов ПН

Как показано на Рис. 1, используется ротор со скользящими пластинами (лопатками), которые еще называют шиберами. Они через заборный патрубок втягивают жидкость, проходящую позади лопаток, в камеру насоса и перемещают к нагнетательному патрубку. Поскольку ротор расположен эксцентрично, то при его вращении пластины, упираясь одной стороной в эксцентрик, то входят в тело ротора, то выдвигаются из него. Каждая пластина, двигаясь по эксцентрику, механически и гидравлически проталкивает жидкость вперед.

Со стороны заборного патрубка создается разряжение, которое способствует  засасыванию новой порции жидкости.

В насосах ПН реализован принцип принудительного выдвижения лопаток при вращении по эксцентрику, что дает гарантированный выход лопаток из пазов и преодоление сопротивления вязкой среды. Эта отличительная от других роторно-пластинчатых насосов особенность позволяет использовать их для перекачки высоковязких продуктов, таких как битум, патока, клей и т.д.

Важно отметить, что износ лопаток в таких насосах не влияет на производительность, поскольку пока лопатки не износятся до длины Lmin, толкатель будет гарантированно прижимать их к рабочей поверхности эксцентрика. Это будет обеспечивать самовсасывание и стабильную подачу.

В зависимости от различных условий эксплуатации насосов ПН подбирается необходимое сочетание материалов основных узлов.

Материалы эксцентрика:

- сталь 20;

- сталь 45(термообработанная);

- сталь12Х18Н10Т;

- Д-16;

- АМГ-6

- оксафен, капролон, фторопласт.

Материалы лопаток:

сталь 20;

- сталь 45;

- сталь12Х18Н10Т;

- Д-16;

- АМГ-6

- оксафен, капролон, фторопласт.

Материалы ротора:

- сталь 40Х;

- нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

Типовое применение материалов  при изготовлении рабочих деталей насоса.

| Материал | Применение |
| --- | --- |
| Капролон | Нефть, Нефтепродукты, Битум, Масла, Клей ПВА |
| Фторопласт | Некоторые щелочи, некоторые кислоты, вязкие пищевые продукты, Патока |
| Д-16 | Нефтепродукты, Масла |
| АМГ-6 | Пищевые продукты |
| 12Х18Н10Т, 12Х18Н9 | Агрессивная химия, пищевые продукты |
| сталь 20,сталь 45 (возможно напыление карбидом кремния) | Абразивные смеси, агрессивная химия, высоковязкие продукты |

Отличительные особенности насосов ПН

К основным преимуществам насосов ПН относятся:

- Ротор со скользящими пластинами (шиберами) обеспечивает высокую производительность и высокое давление (5-15 бар);

- Способность самовсасывания с глубины 5 метров позволяет обеспечить работу на " сухом ходу" от 1 до 4 минут и предварительно не заполнять насос жидкостью;

- Различное сочетание материалов для изготовления узлов насосов ПН значительно расширяет область применения;

- Возможность перекачки вязких жидкостей с механическими примесями размерами не более 0,7 мм позволяет быть менее требовательными к чистоте перекачиваемых жидкостей;

- Возможность внесения изменений в конструкцию насосов ПН в части расположения приемных и нагнетательных патрубков, типа приводного двигателя и т.д. позволяет удовлетворить самого требовательного клиента.

- Простота конструкции обеспечивает надежную работу насосов ПН в течение длительного срока;

- Низкая цена ремонта и обслуживания позволяет существенно сэкономить средства и время на обслуживание насосов ПН;

- Применение торцевых уплотнений John Crane или AESSEAL существенно повышает надежность насосов ПН;

Насос ремонтируется снятием крышки без размыкания трубопровода, лопатки вынимаются и вставляются вручную

Перекачиваемая жидкость

Вязкость перекачиваемой жидкости от 10 по 10000сСт. Температура перекачиваемой жидкости 40-90°С в стандартном исполнении, до 200°С в высокотемпературном исполнении. При перекачивании кристаллизующихся жидкостей, предусматривается возможность обогрева насосной части.

Насосы ПН используются в следующих отраслях промышленности:

- Нефтехимическая промышленность (минеральное масло, сырая нефть, мазут, битум и т.д.);

- Пищевая промышленность ( мед, майонез, патока, кетчуп, сгущенное молоко и т.д.);

- Химическая промышленность (эпоксидные смолы, жидкое стекло, мастики, шпатлевки, клеи, краски, кислоты, растворители и т.д.).

Условные обозначения.

ПН-А/В-С-D-E(кВт)-F(об/мин)

ПН- пластинчатый насос,

А-диаметр входного и выходного патрубка,

В-производительность насоса по воде (м3/час),

С- указания об одинарном торцевом уплотнении – Э1; двойном торцевом уплотнении –Э; модификации с манжетой-М,

Далее данные по агрегатированию:

D-дополнительные опции, обозначаются буквами (Р-редуктор,А-абразивостойкое,Т-высокотемпературное исполнение , О –рубашка обогрева, П- пищевое исполнение, Н-исполнение полностью из нержавеющей стали,  В- взрывозащищенное исполнение)

Е- мощность двигателя,

F- частота вращения двигателя.

Технические характеристики:

| Насос | Подача, м.куб в час ( при частоте вращения 750/1000 об/мин.) | Давление, бар. ( в зависимости от мощности двигателя) | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Возможные исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН-30 | 4/6 | 6/10/15 | 3/4/5,5 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-40 | 7/10 | 6/10/15 | 4/5,5/7,5 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-50 | 18/25 | 6/10/15 | 7,5/11/15 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-65 | 45/58 | 6/10/15 | 15/22/30 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-80 | 65/78 | 6/10/15 | 18,5/30/37 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-100 | 85/98 | 6/10/15 | 22/37/55 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-150 | 120/140 | 6/10/15 | 37/55/75 | 750/1000 | Понижающий редуктор |
| ПН-200 | 180/200 | 6/10/15 | 55/75/90 | 750/1000 | Понижающий редуктор |